## Slide 1: Műholdas helymeghatározás 4. előadás
A globális helymeghatározó rendszerek. A helymeghatározás alapelve, a rendszerek felépítése. A Navstar GPS rendszer jelstruktúrája. A méréseket terhelő főbb hibaforrások (óra- és pályahibák, a jelterjedéssel kapcsolatos hibák)

## Slide 2
A globális helymeghatározó rendszerek alapelve
A műholdas helymeghatározás vektorháromszöge
tP
tS

## Slide 3
A globális helymeghatározó rendszerek alrendszerei
A műholdak alrendszere
Tartalmazza az összes műholdat, amelyek résztvesznek a szolgáltatás biztosításában.
A földi követőállomások alrendszere
Tartalmazza a rendszer működését biztosító földi állomások hálózatát, amelyek a műholdak pályameghatározását, pályamódosítását, illetve a műholdakkal történő kommunikáció végrehajtását végzik.
A felhasználók alrendszere
Összefoglalja az összes felhasználót, és vevőberendezést azok felhasználási céljaiktól függetlenül.

## Slide 4
A műholdak alrendszere
21(+3) műhold (jelenleg 24+8 műhold)
Pályák (h=20183 km, 55o inklináció, 60o a felszálló csomó hosszak között)
Min 4 műhold / pályasík
keringési periódus 12 óra
minden műhold saját azonosítóval rendelkezik, és ugyanazon a frekvenciákon sugároz. A műholdakon atomórák biztosítják a stabil időjelet.
Navstar GPS

## Slide 5
A műholdak alrendszere
GLONASS
24 műhold 3 pályasíkon
Pályák (h=19140 km, 64,8o inklináció, 120o a felszálló csomó hosszak között)
Min 4 műhold / pályasík
keringési periódus 8/17 csillagnap (8 naponta ismétlődik a műholdkonfiguráció)
minden műhold saját azonosítóval rendelkezik, és eltérő frekvenciákon sugároz. (12).
A műholdakon atomórák biztosítják a stabil időjelet.

## Slide 6
A földi követőállomások alrendszere
Monitor állomások – Telemetria állomások – Fő követőállomás (Colorado Springs)
Navstar GPS

## Slide 7
A földi követőállomások alrendszere
GLONASS

## Slide 8
A felhasználók alrendszere

## Slide 9
A műholdak által sugárzott mérőjelek (GPS)
A műholdak oszcillátorainak alapfrekvenciája:
Vivőhullámok adatai:
A vivőhullámokra ültetik a különböző mérőjeleket, és egyéb adatokat:
GPS modernizáció (Block-IIF, 2010. május 28.):

## Slide 10
A mérőjelek kódolása
Kétfajta kód (mindkettő ál-véletlen zaj / PRN kód):
C/A (coarse acquisiton):
frekvencia: f0/10=1.023 MHz (1540 teljes vivőhullám tartozik 1 kódértékhez)
a teljes kódsorozat minden ezredmásodpercben megismétlődik (1023 bit);
a kód képlete műholdspecifikus;
csak az L1 vivőfázis modulálják (kivéve a Block IIR-M műholdak esetén – L2C)
P (precise):
frekvencia: f0=10.23 MHz;
hosszú periódus (266 naponta ismétlődik meg);
a 266 napos periódus egyhetes szakaszait rendelték hozzá az egyes műholdakhoz (PRN szám – max. 38 műhold)
minden GPS héten újrakezdődik a kód generálása;
L1 és L2 vivőfázist is modulálják vele;
Anti spoofing (W kód)

## Slide 11
A műholdak által sugárzott navigációs adatok
Valamennyi műhold mindkét frekvencián sugároz navigációs üzeneteket 30s hosszú ún. frame-ekbe foglalva.
alrész | szó #1 | szó #2 | szó #3-#10 | bitek száma
1 | TLM | HOW | óraparaméterek | 300
2 | TLM | HOW | pályaadatok és korrekciók (1) | 300
3 | TLM | HOW | pályaadatok és korrekciók (2) | 300
4 | TLM | HOW | egyéb üzenetek, UTC, ionoszféra | 300
5 | TLM | HOW | almanach adatok | 300
Teljes navigációs üzenet:
12,5 perc

## Slide 12
1. alrész
Műholdórahiba:
Műholdórahiba (L1 frekvencián):

## Slide 13
2. és 3. alrész
29 10 8 12 16 0 0.0 0.141434837133D-03 0.284217094304D-11 0.000000000000D+00
0.250000000000D+02-0.676250000000D+02 0.427874979891D-08 0.287213446052D+01
-0.350549817085D-05 0.281945231836D-02 0.123549252748D-04 0.515369930267D+04
0.403200000000D+06 0.763684511185D-07-0.302590636608D+01 0.447034835815D-07
0.961245072676D+00 0.139343750000D+03-0.125352600200D+01-0.787889931075D-08
-0.500735120035D-09 0.100000000000D+01 0.159600000000D+04 0.000000000000D+00
0.000000000000D+00 0.000000000000D+00-0.884756445885D-08 0.250000000000D+02
0.000000000000D+00
PRN YY MM DD HH mm ss.s órahiba,a0(s) drift a1(s/s) drift ráta a2(s/s2)
Efem. adatok az. Crs (méter) Dn (rad/s) M0 (rad)
Cuc (rad) e (excentr.) Cus (rad) sqrt(a) (sqrt(m))
ToE(sec, a GPS héten) Cic (rad) OMEGA (rad) Cis (rad)
i0 (rad) Crc (méter) omega (rad) OMEGA DOT (rad/sec)
IDOT (rad/sec) L2 kódok száma GPS hét L2 P adat
SV megbízhatóság (m) SV health TGD (sec) IODC
Transm. Time of Msg.
Megjegyzések:
OMEGA – a GPS hét kezdetére vonatkozik és
TGD – group delay differential
A fedélzeti pályaadatok:
ToC

## Slide 14
4. és 5. alrész
excentricitás e dimensionless
referencia epocha toa seconds
inklináció javítása (0.3 sc=54°) di semi-circles
felszálló csomó hosszának vált. OMEGADOT semi-circles/sec
fél nagytengely gyöke (A)1/2 meters1/2
felszálló csomó hossza (GPS hét 0h) (OMEGA)0 semi-circles
perigeum argumentuma w semi-circles
Középanomália M0 semi-circles
Órahiba af0 seconds
Óra drift af1 sec/sec
Az almanachban szereplő adatok:
Az almanach néhány km-re jó pályát ad (előrejelzésre, illetve a vevőknél a műholdak beazonosításának felgyorsítására jó).
Almanach, ionoszféra és UTC adatok

## Slide 15
A kódmérés elve
Kód-korrelációs technika (legalább egy PRN kódot ismerni kell):
Referenciajel generálása a vevőben;
Referenciajel modulálása az ismert PRN kóddal;
Az ily módon kódolt jel összehasonlítása a vett műholdjellel (Dt időeltolódással a távolság számítható).
A kód eltávolítása a vett jelből; ezután a navigációs üzenetek dekódolhatóak;
Megmarad a modulálatlan vivőhullám (Doppler-hatás), így a fázismérés végrehajtható.

## Slide 16
A kódmérés elve
A kódméréssel meghatározható pszeudotávolság:
tS
tR
dS
dR
A PRN kódból visszaállítható tS.
Mivel a dS a navigációs üzenetek alapján megfelelő
pontossággal ismert, így Dd a vevőóra-hiba függvénye:

## Slide 17
A kódmérés elve
A pszeudotávolság a terjedési idő és a terjedési sebesség szorzata:
r a valódi (GPS időben mért) terjedési időből számított távolság. Ez sem a geometriai távolság a Föld forgása miatt!
A kódmérés gyakorlatban elterjedt pontossága: a chip frekvencia kb. 1%-a
C/A kód (1,023 MHz, l=300m) -> kb. 3 m
P kód (10,23 MHz, l=30m) -> kb. 0,3m

## Slide 18
Sajnos a vevő bekapcsolásakot csak a fázis tört részét tudjuk mérni, folyamatos követés esetén a bekapcsolás óta beérkezett ciklusokat is meg tudjuk határozni, így egy további ismeretlenünk marad: a ciklustöbbértelműség.
ahol DjRS a fázis mérhető része.
A fázismérés elve
A fázismérés pontossága általában kb. 1%-a a hullámhossznak (1-2mm!)

## Slide 19
A méréseket terhelő hibák

## Slide 20
A műhold órahibák

## Slide 21
A műhold órahibák

## Slide 22
A műhold pályahibák
A műhold pályahibák a földi követőállomásokon végzett mérésekkel határozhatóak meg.

## Slide 23
Pályatípusok, és jellemző pontosságuk:
A műhold pályahibák
Pályatípus | Pályahiba | Látencia | Frissítés | Időbeli felbontás
Fedélzeti pályák (broadcast) | kb. 100 cm | valós időben | kb. 2 óra | (4 óra érvényesség)
Ultra-rapid (előrejelzett rész) | kb. 5 cm | valós időben | UTC 3h, 9h, 15h, 21h | 15 perc
Ultra-rapid (észlelt rész) | kb. 3 cm | 3-9 óra | UTC 3h, 9h, 15h, 21h | 15 perc
Rapid | kb. 2,5 cm | 17-41 óra | UTC 17h | 15 perc
Final | kb. 2,5 cm | 12-18 nap | minden csütörtökön | 15 perc

## Slide 24
A műholdgeometria hatása
A helymeghatározás pontossága a mérések pontosságán kívül függ a geometriától is.
DOP (Dilution of Precision): megadja a felhasználó által észlelt távolsághiba (URE – User Ranging Error) és a helymeghatározás eredményének hibája közötti viszonyt.

## Slide 25
Relativisztikus hatások
Mind a műholdak, mind pedig a vevő eltérő gravitációs mezőben halad, és folyamatos gyorsulásnak van kitéve. Emiatt figyelembe kell venni a speciális és az általános relativitáselmélet következményeit.
Az órajárás figyelembevételére (ált. és spec. rel. elmélet) az műholdak oszcillátorainak alapfrekvenciáját csökkentik:
Az egyéb hatásokkal majd a GNSS elmélete és felhasználása v. tárgy keretében foglalkozunk.

## Slide 26
A terjedés közegének a hatása – az ionoszféra
Feltételezzük, hogy a jelek konstans c=299 792 458 m/s sebességgel haladnak, de ez a légkör miatt nem igaz.
A légkör sebességmódosító hatását a törésmutatóval jellemezzük:
A törésmutató függ:
    a helytől;
    az időponttól;
    a jel frekvenciájától/hullámhosszától
A légkör két fő részre osztható a jelterjedés szempontjából (ez nem feltétlenül esik egybe a légkör szerkezetével):
az ionoszféra (50-1000 km): a Nap ionizáló sugárzása miatt elektromos töltöttségű részecskéket tartalmaz ez a réteg;
a troposzféra: a légkör alsó kb. 12 km-es rétege. Itt található a légkör tömegének jelentős része, ideértve a vízpárát is.

## Slide 27
A terjedés közegének a hatása – az ionoszféra
Az ionoszféra:
a rádióhullámok szempontjából diszperzív közeg (törésmutatója függ a sugárzás frekvenciájától is)
- a törésmutató függ a Nap ionizáló ultraibolya sugárzásának az intenzitásától (napszakok, évszakok, napfolttevékenység, földrajzi szélesség)
A fázis és a csoportsebesség:
Nézzük meg, hogy az elektromágneses jelek terjedése milyen összefüggésekkel írhatók le.
A fázissebesség: egy egyszerű elektromágneses jel terjedési sebessége (pl. vivőjel)
A csoportsebesség: több, egymástól kissé eltérő frekvenciájú jelek terjedési sebessége (pl. kódok terjedése):

## Slide 28
Az ionoszféra hatásának mértéke
Az ionoszféra hatása mérsékelt égövben, átlagos körülmények között nyáron
Éjszaka: 10-15 TECU -> L1 vivőjelre kb. 1,6-2,4 m
Déli órákban 50-75 TECU -> L1 vivőjelre kb. 8-12m
Azaz a fázismérésből számított távolság az ionoszféra miatt rövidebb, míg a kódmérésből számított távolság hosszabb, mint a geometriai távolság.

## Slide 29
A troposzféra
A troposzférában található a légkör tömegének túlnyomó része.
Nem diszperzív közeg, így nem kell megkülönböztetnünk a fázis- és a csoport-törésmutatókat.
A törésmutató mindig nagyobb mint 1!
A troposzféra hatására hosszabb távolságokat mérünk, mind a kódméréssel, mind pedig fázisméréssel. A hatás mindkét esetben azonos.
A törésmutató függ:
  a légnyomástól;
  a hőmérséklettől;
  a parciális páranyomástól;

## Slide 30
A törésmutató és a rekfraktivitás
A további levezetésekhez vezessük be a refraktivitás mennyiségét:
10-6 szorosa értelmezhető a troposzféra okozta hatás pontbeli értékeként is.
A teljes troposzféra hatása (Thayer-integrál):
Smith-Weintraub szerint a 30 GHz-nél alacsonyabb frekvenciájú rádióhullámokra:
A törésmutató:

## Slide 31
A műhold irányú késleltetés meghatározása
Chart: Ferdeségi szorzó értéke (DOY=200, H=100)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
 | 10.1536 | 5.5561 | 3.8016 | 2.8978 | 2.3533 | 1.9928 | 1.7392 | 1.5531 | 1.4125 | 1.3043 | 1.2201 | 1.1542 | 1.1031 | 1.064 | 1.0352 | 1.0154 | 1.0038 | 1
A troposzféra okozta zenitirányú késleltető hatás átlagosan kb. 2,3 m, az átlagos nedves késleltetés pedig ennek kb. 10%-a (0,2 m).
Vegyük észre, hogy a műholidrányú korrekció 30°-os magassági szög alatt eléri az 5 m-t, míg alacsonyabb magassági szögek esetén akár 20 m-es hibát is okozhat.

## Slide 32
Többutas terjedés (multipath)
A műhold jele a környező tereptárgyakról visszaverődve is a vevőbe juthat. A vevőbe a direkt és az indirekt (visszaverődött) jelek interferenciájából előállt jel érkezik meg.
A kódtávolságokra több tíz méter is lehet a hatás, míg fázisméréseknél a ciklikus ismétlődés miatt a hatás általában csak néhány centiméter.

## Slide 33
Többutas terjedés (multipath)
A hatás periódusideje viszonylag hosszú (>10 min), ezért főként a rövidebb méréseknél okoz problémát.
A hatás elkerülhető az álláspont körültekintő megválasztásával, de csökkenthető megfelelő antenna v. antennakiegészítő (árnyékoló lemez) használatával is.

## Slide 34
Ciklusugrás
A mért műhold fázismérés közben takaró tereptárgyak mögé kerül, majd azok mögül újra előbukkan.
A helyreálló kapcsolat után a ciklusszámlálás újrakezdődik -> új ciklustöbbértelműséget kell beiktatni.
Ha ezt elmulasztjuk, hibás fázistávolsághoz jutunk.
Megoldás:
Próbáljuk kerülni a kitakaró objektumokat az álláspont körül.
Relatív helymeghatározás esetén a feldolgozószoftverek segítségével detektálni kell a ciklusugrásokat (hármas különbségek) – erről bővebben majd a GNSS elmélete és felhasználása tárgyban.

## Slide 35
Antenna fáziscentrumának külpontossága
Az antenna nem a geometriai középpontban észleli a műholdak jeleit, hanem az elektronikai középpontban (fáziscentrumban).
Vízszintes fáziscentrum külpontosság: a fáziscentrum és az antenna geometriai középpontjának függőlegese közötti eltérés.
Magassági fáziscentrum külpontosság: a fáziscentrum és a magassági viszonyítási pont közötti magasságeltérés.
A feldolgozószoftverek a fáziscentrumok koordinátáit határozzák meg. Ha ismerjük a fáziscentrum-külpontosságok értékeit, akkor a meghatározott koordináták átszámíthatók a meghatározandó pontokra (alappontok, részletpontok). Emiatt kell beállítani az antenna-típusokat a feldolgozóprogramokban.

## Slide 36
A fáziscentrum-külpontosságának figyelembevétele:
Ha ugyanolyan antennatípusokat használunk a hálózatban, akkor a hatás kiküszöbölhető (feltéve, hogy nincs egyedi eltérés az antennák között);
ismételt méréseknél (pl. mozgásvizsgálatok) ügyelünk arra, hogy az egyes pontokon mindig ugyanaz az antenna kerüljön elhelyezésre;
az antennákat minden esetben észak felé tájoljuk;
különböző antennák esetén szükséges a fáziscentrum-modellek figyelembevétele (magasságilag több cm-es hibát is okozhatunk, míg vízszintesen a hiba mm-es nagyságrendű)
ismételt méréseknél, illetve a GNSS infrastruktúra esetén fontos az antennák egyedi kalibrációja.
Antenna fáziscentrumának külpontossága