## Slide 1: Műholdas helymeghatározás 7. előadás
A GPS mérésekről. A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek.

## Slide 2
Tartalom
A GPS mérésekről.
A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői.
Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek.

## Slide 3
A GPS mérésekről
Bár a műszerek kezelése egyszerű, a mérések szakszerű elvégzése tervezést és körültekintést igényel.
Pontossági igények (a térbeli ponthiba alapján):
pontossági kategória | ponthiba
tízméteres | > 10,0 m
többméteres | 1,50-10,0 m
méteres | 0,50-1,50 m
szubméteres | 0,20-0,50m
deciméteres | 0,05-0,20m
centiméteres | 5mm – 50mm
milliméteres | < 5mm
Forrás: ACSM (American Congress on Surveying and Mapping)
Navigációs vevők
Térinformatikai vevők
Geodéziai vevők
Geodinamikai vevők
A pontossági igény befolyásolja az alkalmazott vevőt, illetve a mérési technológiát is!

## Slide 4
A GPS mérésekről
Kód vagy fázismérés
Geodéziai pontosságot csak fázisméréssel lehet elérni. Itt viszont probléma a ciklustöbbértelműség feloldása.
Kódmérést bármelyik mérési időpontban ki tudjuk értékelni, viszont a pontosság nagyságrendekkel rosszabb.
Geodéziai vevők mindkét mérésre alkalmasak, míg a navigációs vevők általában csak kódmérést hajtanak végre (bár a fázismérések is időnként kinyerhetők belőlük).

## Slide 5
A GPS mérésekről
Abszolút vagy relatív helymeghatározás
Abszolút helymeghatározás (single point positioning):
  egyetlen pont koordinátáinak meghatározása csupán ezen a ponton végzett észlelésekből;
  min. 4 műhold esetén háromdimenziós koordinátákat, min. 3 műhold esetén pedig ellipszoid felületi koordinátákat kaphatunk meg;
  elsősorban kódmérés alapján hajtható végre, de bizonyos korlátokkal fázisméréssel is megvalósítható (precise point positioning – PPP)

## Slide 6
Abszolút vagy relatív helymeghatározás
A GPS mérésekről
Relatív helymeghatározás (relative point positioning):
  egy rögzített helyzetű ponthoz képest határozzuk meg a további pontok DX, DY és DZ koordinátakülönbségeit;
  a vektor mindkét végpontján ugyanazon műholdakat, ugyanabban az időpillanatban kell észlelnünk;
  differenciális (ált. kódmérés) <> relatív (ált. fázismérés)

## Slide 7
A GPS mérésekről
Statikus vagy kinematikus mérés
Statikus mérés:
  a vevőberendezések(!) a mérés során mozdulatlanok, a mérendő pontokon állnak;
Kinematikus mérés:
  a műszerek közül egy vagy több a mérés folyamán mozog;
  érzékenyebb a jelvesztére (ciklusugrás);
  tágabb alkalmazási területek (navigáció, valós idejű mozgásvizsgálatok, stb.)

## Slide 8
A GPS helymeghatározási módszerek
Statikus-abszolút módszer
célja egyetlen, a mérés során mozdulatlan antenna térbeli helyzetének meghatározása
általában kódmérés (SPP), de lehet fázismérés (PPP) is;
a WGS-84 koordináták általában a kijelzőn leolvashatóak;
hosszabb mérés esetén a koordináta-megoldások átlagolhatóak;
akkor alkalmazható, ha nincsen geodéziai alappont a munkaterület környezetében, viszont kizárólag fázismérés esetén éri el a geodéziai pontosságot;
segítségével a vevőóra szinkronizálása kellő pontossággal elvégezhető relatív helymeghatározás esetén is.
vízszintes értelmű pontossága kikapcsolt SA mellett 8-15 méteres nagyságrendű.

## Slide 9
A GPS helymeghatározási módszerek
Kinematikus-abszolút módszer
célja a mozgó (járművön, emberen, állaton, stb. elhelyezett) antenna helyzetének meghatározása;
vízszintes értelmű pontossága kikapcsolt SA mellett 8-15 méteres nagyságrendű.
általában navigációs célra (hajózás, közúti közlekedés, repülés) alkalmazzák.

## Slide 10
A GPS helymeghatározási módszerek
Statikus-relatív módszer
célja két vagy több antenna egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása;
térbeli vektorok (bázisvonalak) meghatározásával hajtható végre;
ez volt az első igazán elterjedt GNSS mérési technika a geodéziában – „statikus mérés”;
fázisméréssel a mérési idő és az alkalmazott mérőfelszerelés függvényében kielégíthető a geodéziai és geodinamikai pontossági igény (milliméter-centiméter);

## Slide 11
Valós idejű feldolgozás vagy utófeldolgozás
Valós idejű feldolgozás:
A mérések eredményét (a koordinátákat) a mérési időpontban ismernünk kell;
Navigációs alkalmazásoknál, illetve geodéziai kitűzéseknél ez alapkövetelmény;
Általában kevésbé pontos, mint az utófeldolgozott eredmény;
A mérések feldolgozása szerinti csoportosítás
Utófeldolgozott eredmény:
Hosszabb időtartamú mérés együttes kiegyenlítése szükséges a nagyobb pontossági igények kielégítéséhez;
Geodinamikai alkalmazások, geodéziai alappontsűrítések;
jobb modellekkel vehetők figyelembe a szabályos hibák (pl. műholdpályák, ionoszféra, stb.)

## Slide 12
Statikus mérések
Utófeldolgozott, relatív helymeghatározási technika (a PPP nem ilyen);
Min. két vevőnek kell észlelni ugyanazokat a műholdakat, ugyanabban az időpontokban (szimultán mérés);
Alapfogalmak:
Mérési periódus (session): az az időtartam, amíg a vevők egyidejűleg, folyamatosan, ugyanazon mesterséges holdakra végeznek mérést. A holdak száma és maguk a holdak is változhatnak, de „közös” holdaknak kell lenniük.
A mérési periódusokat a napon belül 0-tól indulva, majd az abc betűi szerint számozzuk.
Pl: BUTE1233.10O

## Slide 13
Statikus mérések
Alapfogalmak:
Mérési intervallum (decimálási idő): az az időtartam, ami egy-egy mérési epocha között eltelik. Általában néhány másodperc (5-15). Fontos, hogy mindkét vevőn ugyanaz legyen a mérési intervallum beállítása!
Kitakarási szög (elevation mask): az a határszög, amelynél nagyobb magassági szög alatt látható műholdakra végzett észlelésekor rögzít a vevő.

## Slide 14
Statikus mérések
Mérési elrendezések:
vevő | mérési periódus |  |  |  |  | 
 | a | b | c | d | e | f
V1 | 2 |  | 3 |  | B | 
V2 |  | A |  | 5 |  | 4
V3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Radiális (sugaras):

## Slide 15
Statikus mérések
Hálózatszerű
Mérési elrendezések:
vevő | mérési periódus |  |  | 
 | a | b | c | d
V1 | 1 | B | 5 | 1
V2 | 2 | 4 | 4 | 2
V3 | 3 | 3 | A | A
vevő | mérési periódus |  |  | 
 | a | b | c | d
V1 | 1 | 5 | B | A
V2 | 2 | A | 4 | 1
V3 | 3 | 4 | 3 | 2
Kapcsolópontokkal
Kapcsolópontok nélkül
pontraállás
gazdaságosság

## Slide 16
Statikus mérések csoportosítása
elnevezés | jellemző alkalmazás | jellemző ponthiba | jellemző bázishossz | a mérési periódus időtartama
hagyományos statikus | geodinamika, mérnökgeodézia | < 5 mm | > 10 km | > 1 óra (több nap)
gyors statikus | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 10-30 perc
visszatéréses | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 2×(5-10) perc
Hagyományos statikus:
Mérési időtartam függ a bázisvonalhossztól, mérőfelszereléstől és az alkalmazási céltól;
nagyból a kicsi felé haladás <> kis elemekből történő felépítés (10 km)
kontinentális hálózatok, hosszú vektorok, mozgásvizsgálatok, mérnökgeodézia

## Slide 17
elnevezés | jellemző alkalmazás | jellemző ponthiba | jellemző bázishossz | a mérési periódus időtartama
hagyományos statikus | geodinamika, mérnökgeodézia | < 5 mm | > 10 km | > 1 óra (több nap)
gyors statikus | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 10-30 perc
visszatéréses | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 2×(5-10) perc
Gyors statikus:
gyorsabb ciklustöbbértelműség feloldás tette lehetővé (max. 10-15 km-es vektorok, több mint 4 műhold, jó műholdgeometria)
a rövid mérési program miatt nehezebben tervezhető (gyakran ezért radiális elnrendezés);
műszerállvány, vagy antennatartó bot (antennamagasság, libella!)
Statikus mérésekek csoportosítása
a vektor hossza [km] | mérési periódus | 
 | egyfrekvenciás vevő [perc] | kétfrekvenciás vevő [perc]
1-3 | 15 | 5
4-5 | 25 | 10
6-7 | 35 | 15
8-9 | 45 | 20

## Slide 18
elnevezés | jellemző alkalmazás | jellemző ponthiba | jellemző bázishossz | a mérési periódus időtartama
hagyományos statikus | geodinamika, mérnökgeodézia | < 5 mm | > 10 km | > 1 óra (több nap)
gyors statikus | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 10-30 perc
visszatéréses | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 2×(5-10) perc
Statikus mérésekek csoportosítása
Visszatéréses (reoccupation):
megismételt gyors statikus mérés (eltérő műholdgeometria mellett);
a mérési idő rövidebb lehet (akár 5 perc is elegendő lehet);
a pontokat legkorábban egy óra elteltével lehet újra mérni (eltérő műholdgeometria);

## Slide 19
Statikus mérésekek csoportosítása
GPS sokszögelés
a szomszédos periódusok között a sokszögpontok jelentik a kapcsolatot;
nagy hálózatnál a nagyból a kicsi felé haladás elvét követjük;
elnevezés | jellemző alkalmazás | jellemző ponthiba | jellemző bázishossz | a mérési periódus időtartama
hagyományos statikus | geodinamika, mérnökgeodézia | < 5 mm | > 10 km | > 1 óra (több nap)
gyors statikus | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 10-30 perc
visszatéréses | alappontsűrítés | 1-2 cm | < 15 km | 2×(5-10) perc

## Slide 20
Statikus mérésekek folyamata
Irodai előkészítés:
  vízszintes, magassági és OGPSH pontok pontleírásának, pontvázlatának beszerzése;
  új pontok előzetes helyének kiválasztása (jó kilátás az égboltra; megközelíthetőség; fennmaradás; elhelyezkedés lehetőleg közterületen; tájékozó irányok mérhetősége)
Terepi előkészítés:
  helyszínelés, döntés a pontok végleges helyéről;
  a kiválasztott pontjelek ideiglenes megjelölése (kitűzési vázlat, pontszám, tájékozó irányok pontszáma)
  kitakaró objektumok azonosítása, esetleg felmérése – antennatartó szerkezet méreteinek meghatározása v. kitakarási ábra szerkesztése;
  hullámterjedésre kedvezőtlen hatások felsorolása (pl. rádióforrások, magasfesz. Vezetékek, nagy fémtárgyak)
  pontleírás készítése;
  megközelítési utasítás készítése;

## Slide 21
Statikus mérésekek folyamata
Állandósítás
  az állandósítás az alappont rendeltetésének megfelelően történik (pl. magasságmeghatározásra használjuk-e vagy sem, mozgásvizsgálati pont-e vagy sem, stb.)
Mérés előkészítése:
  mérési ütemterv készítése (műholdgeometria előrejelzése, mérési ablakok kiválasztása)
  a műszerek mérési beállításainak elvégzése (kitakarási szög, mérési intervallum)
  mérési jegyzőkönyvek elkészítése (Psz; műszer típus, gysz; antenna típus, gysz; antennamagasság; intervallum; észlelt műholdak sz.; akkumulátor állapota, stb.)
  mérőfelszerelés ellenőrzése (libellák, optikai vetítők igazítottsága)

## Slide 22
Statikus mérésekek folyamata
Mérés
  pontraállás (alaphálózati méréseknél a felső kő eltávolításával);
  műszerfelszerelés összeállítása;
  antennamagasság mérése;
  mérés végrehajtása (műholdak, PDOP, akkumulátor);
  antennamagasság mérése ellenőrzésként, illetve a pontraállás ellenőrzése;
Feldolgozás:
  fájlok beolvasása (mérési jellemzők beállítása – antennatípus, antennamagasság, pontszám);
  bázisvonalak feldolgozása (az adatok szűrésével);
  hálózatkiegyenlítés (ha lehetséges);
  koordinátatranszformáció;

## Slide 23
Kinematikus mérési módszerek
Továbbra is relatív helymeghatározási eljárás, fázisméréssel.
Egy ismert helyzetű bázishoz képest határozzuk meg a mozgásban lévő vevő koordinátáit az idő függvényében
Ált. cm-es pontosság;
Inicializálás
Mivel fázismérésről van szó, a cm-es pontosság eléréséhez szükséges a ciklustöbbértelműségek feloldása. A mérés kezdeti időpontjára vonatkozó Ni egész értékek meghatározásának folyamatát hívjuk inicializálásnak.

## Slide 24
Néhány inicializálási eljárás
1. Gyors-statikus méréssel meghatározzuk a mozgó vevő kezdőpontjának helyzetét:
  az I inicializáló pont a vevőtől akár távolabb is lehet (max. 15 km);
  hátránya a gyors statikus mérés okozta időveszteség (5-30 perc);

## Slide 25
Inicializálási eljárások
2. Inicializálás ismert ponton
  az I inicializáló pont egy ismert pont;
  előnye, hogy csak 1-2 perces mérést kell végezni;
  hátránya, hogy szükségünk van egy további ismert pontra;
  szükséges, hogy a két pont relatív helyzethibája max. 1-2 cm legyen;

## Slide 26
Inicializálási eljárások
3. Inicializálás menet közben (OTF – On-the-fly)
  nem kell a mozgó vevőnek ismert pontból indulnia;
  eleinte kb. 200 mp-ig tartott, ma már valós időben is működik (néhány mp);
  az inicializálás alatt nem lehet jelvesztés;
  jelvesztés után újra kell inicializálni;
  visszafelé történő feldolgozás (backward processing)

## Slide 27
A kinematikus mérések csoportosítása
elnevezés | jellemző alkalmazás | jellemző ponthiba | jellemző bázishossz | feldolgozás
félkinematikus (stop & go) | felmérés | 1-2 cm | < 15 km | utólagos
valódi kinematikus | felmérés | 1-3 cm | < 15 km | utólagos
RTK | felmérés vagy kitűzés | 1-3 cm | < 5-10 km* < 40km ** | valós idejű
* saját bázissal
**hálózati RTK megoldással
Geodéziai pontossági kinematikus mérések:
  Részletes felmérés;
  kitűzés;
  mérnökgeodéziai célú mozgásvizsgálatok;
  légi, vízi v. szárazföldi jármű cm-es pontosságú helyzetmeghatározása.

## Slide 28
A kinematikus mérések gyakorlati bemutatása
Előkészítés
  Referenciapontok helyének kiválasztása, helyszínelése
  Transzformációs pontok (közös pontok) beszerzése, felkeresése (ha kell)
  Mérések tervezése (városi kanyonok!)
Mérés
  Félkinematikus módszer;
  Valódi kinematikus módszer;
  RTK módszer;
Feldolgozás
  Mért vektorok feldolgozása;
  Koordinátaszámítás;
  Transzformáció a helyi rendszerbe;
  Esetleg szűrés, felesleges mérések eltávolítása, stb.

## Slide 29
A félkinematikus módszer (Stop & Go)
Jelvesztés esetén újrainicializálás: ismeretlen ponton, vagy az utolsó mért ponton (ismert ponton).
A mérések ellenőrzése:
  menet közben ismert pontok megmérésével;
  a kezdőpontra visszazárással;
  a mérést ismert ponton fejezzük be;
  az utolsó ponton statikus mérést hajtunk végre (visszafelé feldolgozás)
Előny:
a statikus méréshez képest gyorsabb;
Hátrány:
folyamatos műholdészlelés a pontok között is!
Pontosság:
1-2cm + 1mm/km

## Slide 30
Valódi kinematikus módszer
Folyamatos adatrögzítés előre beállított időközönként;
A pontsűrűség függ a mozgási sebességtől;
alkalmazási lehetőségek: terepfelmérés, vasutak felmérése, mozgásvizsgálatok, repülőgépek helymeghatározása (légifényképezés); hajók helyzetmeghatározása (pl. mederfelmérés)
Pontosság: 1-5 cm + 1mm/km

## Slide 31
Valós idejű mérési módszerek
Valós idejű alkalmazások: a mérések és a koordináta meghatározása között max. néhány másodperc telik el.
Közel valósidejű alkalmazások: a mérések és a koordináta (vagy egyéb paraméterek) meghatározása között néhány 10 perc, max. 1-2 óra telik el.
A mért mennyiségek alapján:
Differenciális GPS (DGPS): kódméréseken alapuló relatív technika
Valós idejű kinematikus (Real-time kinematic – RTK): fázisméréseken alapuló relatív technika

## Slide 32
Differenciális GPS (DGPS)
Differenciális korrekciók:
    általában a kódtávolságok korrekciói (ez a pontosabb);
    esetleg koordinátajavítások;
    ált. kb. 200-300 km-es távolságig használható (Monor)
    szubméteres pontosság (térinformatika)

## Slide 33
Valósidejű kinematikus helymeghatározás (RTK)
DXAP, DYAP, DZAP
Adatátvitel: rádió adó-vevő; GSM telefon; GPRS-EDGE-3G mobil internet
Eszközök: korábban L1 (néhány km), ma L1&L2 (akár 30-40 km)

## Slide 34
Valósidejű kinematikus helymeghatározás (RTK)
A referenciaállomás elemei:
GPS vevő és antenna;
RTK szoftver (a vevőbe építve);
rádiókapcsolat (v. mobil internet, stb.);
adatbeviteli lehetőség (antennamag, a referenciaállomás koordinátái, stb.)
A mozgó vevő (rover) elemei:
GPS vevő és antenna, antennatartó rúd;
RTK szoftver (a vevőbe építve);
rádiókapcsolat (v. mobil internet, stb.);
terepi kontroller (vezérlőegység)
adatbeviteli lehetőség (antennamag, a referenciaállomás koordinátái, stb.)

## Slide 35
Köszönöm a figyelmet!